Первая электрическая батарея появилась в 1799 году. Ее изобрел итальянский физик Алессандро Вольта. Тот самый, в честь которого единицу напряжения электрического тока назвали вольтом. Батарея Вольта, или Вольтов столб, как тогда говорили, была составлена из медных и цинковых кружков. Они были сложены столбиком: медь — цинк, медь — цинк, медь — цинк, и переложены кружочками сукна, смоченного в растворе серной кислоты.

Похожую батарею ты можешь сделать сам. Подбери пять «белых» и пять «желтых» монет. Они примерно одинаковые по величине, а сделаны из разных сплавов. (Разумеется, будет лучше, если ты сможешь достать медь и цинк и нарезать из них кружки размером с монету.) Монеты почисть, чтобы удалить с них следы жира. Ясно, что лучше подобрать монеты поновее, — их скорее очистишь. Чистить лучше всего порошком «Пемоксоль» или каким-нибудь другим средством для чистки металлической посуды, но можно и зубным порошком, и мелким песком.

Вместо сукна у нас будет промокательная или газетная бумага, вместо кислоты — крепкий раствор поваренной соли. Как складывать столб, показано на рисунке. Возьми его мокрыми пальцами за торцы, и ты почувствуешь слабый, но явственный электрический удар.

Из книги "Занимательная физика" Леонида Гальперштейна

М.,"Росмен", 1998

В не зависимости от ваших кулинарных способностей, оч.умелые ручки предлагают вам собственноручно приготовить любимое блюдо калькулятора. И заодно провести настоящий научный эксперимент, подобный которому в 1800 году проделал знаменитый итальянский ученый Алессандро Вольта, чьим именем впоследствии была названа единица электрического напряжения — Вольт. Как и все гениальное, рецепт этого блюда прост. Обыкновенную питьевую соду разведите водой до состояния густой сметаны. Затем одну чайную ложку этой кашицы горкой выложите на блюдце. Теперь на один край горки положите медную монетку, а на другой — кусочек оцинкованного железа так, чтобы он не соприкасался с монеткой. Получилась электрическая батарейка! Чтобы убедиться в «питательности» приготовленного блюда, подсоедините вольтметр (прибор для измерения напряжения) одним щупом к монетке, а другим — к кусочку оцинкованного железа, и вы увидите, что прибор показывает напряжение около 1 В (приблизительно 0, 95 В). Причем монетка — это плюс напряжения, а кусочек оцинкованного железа — минус. Возникновение напряжения можно ощутить и без вольтметра, испытав его в буквальном  смысле на себе. Для этого достаточно языком одно     временно дотронуться до монетки и кусочка оцинкованного железа. Почувствовав легкое пощипывание языка, будьте уверены — ваша батарейка работает. Однако такого напряжения не хватит на пропитание даже самого маломощного калькулятора (ему обычно требуется 1,5 В). Для того чтобы калькулятор заработал, необходимо собрать еще одну точно такую же батарейку (на этом же блюдце) и соединить ее с первой последовательно. Теперь между первой монеткой и вторым кусочком оцинкованного железа образовалось напряжение около 2 В, чего вполне достаточно для напряженной умственной работы калькулятора.

Для настоящих гурманов и их проголодавшихся калькуляторов (или электронных часов) можно предложить еще более экзотический рецепт источника питания. Известно, что многие фрукты содержат в себе слабые растворы кислот. Возьмите яблоко или лимон и воткните в него медную (обязательно медную!) проволоку и оцинкованный гвоздь или кусочек оцинкованного железа. Теперь, если подключить к делу вольтметр или язык, легко убедиться, что напряжение 0,95 В присутствует и здесь. Для увеличения напряжения вдвое разрежьте яблоко пополам и положите между половинками прослойку из цинка и меди.

Из книги "Очумелые ручки"

М., "Росмен", 1997